## Slide 1
ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE
HỌC PHẦN: VI ĐIỀU KHIỂN
Trần Văn Đức Sơn
Nguyễn Thanh Minh
Trần Quang Bảo
NHÓM 5

## Slide 2
SẢN PHẨM MẪU

## Slide 3
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

## Slide 4
  Là động cơ điện đồng bộ, không chổi than, nhận xung tín hiệu số để quay trục.
  Chia thành nhiều bước, mỗi bước có cùng độ dài.
  Chỉ nhận 1 xung và quay 1 bước tại 1 thời điểm.
  Tần số xung điều khiển quyết định vận tốc quay
  Chi phí thấp, độ tin cậy cao, mô men lớn tại tốc độ thấp.
  Khi dừng, động cơ vẫn giữ nguyên mô men.
  Cấu trúc chắc chắn, sử dụng được trong nhiều môi trường khác nhau.
Động cơ bước

## Slide 5
ĐỘNG CƠ BƯỚC 28BYJ48-5V
  Tỉ lệ truyền hộp giảm tốc: 64:1
  Điện áp: 5V
  Góc bước: 5,625°/64
  Chế độ đầy đủ bước: 11.25°(32 bước)
  Tổng số bước để hoàn thành 1 vòng quay: 32 x 64 =2048

## Slide 6
Cấu tạo chính gồm 2 phần:
  Stator (phần ứng): được làm từ một bó thép cán mỏng với 6 khoảng không nhô ra. Mỗi rảnh có một cuộn kích.
  Rotor (phần cảm): có thể đặc hoặc từng lá, có 4 răng với độ rộng bằng nhau. Khi nhìn chúng ta thấy có 3 mạch điện stator độc lập hay pha A, B, C và mỗi pha có thể được tích năng lượng bởi xung dòng điện trực tiếp tại mạch lái
CẤU TẠO

## Slide 7
  Khi không có dòng điện trong cuộn dây stator, rotor tự do quay.
  Khi có dòng điện trong cuộn dây stator, rotor quay tới vị trí điện trở thấp với răng từ hóa của stator.
  Dòng điện vào cuộn dây stator tạo ra lực từ, tương tác với các cực trên rotor, đẩy rotor quay theo hướng xung dòng điện.
NGUYÊN LÝ
HOẠT ĐỘNG

## Slide 8
  4 chân IN: Điều khiển động cơ bằng xung điện áp (thứ tự quyết định hướng & tốc độ quay).
  4 chân A, B, C, D: Kết nối với cuộn dây, tạo xung điện áp điều khiển.
  2 chân nguồn:
+ GND: Nối đất.
+ VCC: Cung cấp điện.
  Thứ tự kích hoạt chân IN ảnh hưởng đến chuyển động động cơ.
  Điện áp & dòng điện cung cấp phải phù hợp với thông số kỹ thuật
MẠCH ĐIỀU KHIỂN DRIVER ULN2003
MẠCH ULN2003

## Slide 9
Thông số kĩ thuật
  Sử dụng IC LM393
  Góc mở: 35 °
  Điện áp hoạt động: 3.0V – 6.0V
  Khoảng cách phát hiện: 2cm – 30cm (điều chỉnh bằng biến trờ)
  Kích thước: 4.5cm (L) x 1.4 cm (W), 0.7cm (H)
  Mức logic đầu ra:
    + Mức thấp – khi có vật cản
    + Mức cao – khi không có vật cản
  Dòng điện tiêu thụ:
    + 3.3V: ~23 mA
    + 5.0V: ~43 mA
CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI

## Slide 10
THỰC HÀNH
Sơ đồ lắp mạch

## Slide 11
CÔNG NGHỆ RFID

## Slide 12
Công nghệ RFID:
  Phương pháp nhận dạng dữ liệu tự động.
  Cho phép đọc thông tin từ xa không cần tiếp xúc trực tiếp.
  Lý tưởng cho việc quản lý và theo dõi dữ liệu.
Hoạt động:
  Dựa trên sóng vô tuyến để trao đổi dữ liệu giữa thẻ và thiết bị đọc.
  Thông tin từ thẻ được thiết bị đọc thu thập, xử lý và lưu trữ.
RFID

## Slide 14
Cấu tạo hệ thống RFID

## Slide 15
CẤU TẠO HỆ THỐNG
  THẺ RFID (TAG)
  Lưu trữ từ 96 bit đến 512 bit dữ liệu.
  Có thể tích hợp vào nhiều vật dụng.
  Truyền thông tin không dây đến đầu đọc.
  Chứa chip và anten:
+ Chip: Lưu trữ thông tin duy nhất hoặc các dữ liệu khác.
+ Antenna: Gắn liền với vi mạch, ảnh hưởng đến phạm vi đọc của thẻ.
ĐẦU ĐỌC RFID
  Nhận tín hiệu từ thẻ, chuyển đổi thành dữ liệu có thể xử lý.
  Kết nối với hệ thống máy tính để phân tích và lưu trữ dữ liệu.

## Slide 16
Thông số kĩ thuật
  Tần số hoạt động: 13.56 MHz.
  Giao tiếp: SPI để truyền thông với các vi điều khiển.
  Điện áp hoạt động: 2.5V - 3.3V
  Khoảng cách đọc: dưới 5 cm.
  Hỗ trợ thẻ: Tương thích với các thẻ Mifare 1k, Mifare 4k, Mifare Ultralight,.....
MODULE RFID RC522

## Slide 17
MODULE RFID RC522
  SDA (SS): Chân lựa chọn chip cho SPI.
  SCK: Chân xung đồng hồ cho SPI.
  MOSI (SDI): Dữ liệu từ Master đến Slave.
  MISO (SDO): Dữ liệu từ Slave đến Master.
  IRQ: Chân ngắt (không bắt buộc phải kết nối).
  GND: Chân nối đất.
  RST: Chân reset.
  3.3V: Chân cấp điện

## Slide 18
CÔNG NGHỆ BLUETOOTH

## Slide 19
  Bluetooth là công nghệ không dây được sử dụng rộng rãi để truyền dữ liệu và thông tin giữa các thiết bị điện tử qua sóng radio UHF trong băng tần ISM từ 2.4 đến 2.485 GHz.
  Công nghệ không giây bluetooth đang trở nên chuẩn truyền thông thông dụng. Nó là một trong những công nghệ không giây phát triển nhanh nhất
GIỚI THIỆU BLUETOOTH

## Slide 20
CÁC MODULE BLUETOOTH
  HC 05
  Chế độ: Slave - Master
  Rẻ hơn
  Phù hợp cho các ứng dụng cần kết nối với nhiều thiết bị Bluetooth khác nhau, giá thành rẻ hơn. Ví dụ: các thiết bị điều khiển từ xa.
  HC 06
  Chế độ: Slave
  Đắt hơn
  Phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi độ ổn định cao, khả năng chống nhiễu tốt, tiết kiệm điện và ít kết nối với các thiết bị khác. Ví dụ: tai nghe bluetooth, bộ điều khiển chơi game.

## Slide 21
  Giao thức: Bluetooth V2.0+EDR (Enhanced Data Rate)
  Baudrate UART: có thể chọn được: 9600 -> 115200
  Điện áp hoạt động: 3.3V đến 6V.
  Tốc độ truyền dữ liệu: 2-3 Mbps
  Khoảng cách truyền: 10m
VCC: nguồn +5V .
GND: chân GND.
TXD: Chân truyền dữ liệu (từ vi điều khiển đến module)
RXD: Chân nhận dữ liệu (từ module đến vi điều khiển)
EN/KEY: Chân để chọn chế độ
STATE: Chân trạng thái
HC 05

## Slide 22
CÁC CHẾ ĐỘ
  Command (AT Command Mode)
HC-05 nhận các lệnh AT qua giao diện UART để cấu hình hoặc kiểm tra cài đặt
  Hoạt động: Cấu hình tốc độ baud của UART, tên thiết bị, mật khẩu,...
  Lệnh AT: Dùng để thiết lập
(ví dụ: AT+NAME=MyHC05 để đổi tên).
  Data (Transmission Mode)
Chế độ mặc định cho phép truyền và nhận dữ liệu qua Bluetooth:
  Hoạt động: Gửi và nhận dữ liệu với các thiết bị Bluetooth khác.
  Kết nối: Hoạt động ở chế độ Master để kết nối với các thiết bị khác hoặc Slave để chờ đợi kết nối.

## Slide 23
BLUETOOTH HC05 SỬ DỤNG HAI GIAO THỨC CHÍNH ĐỂ HOẠT ĐỘNG:
  Giao tiếp nối tiếp không đồng bộ (UART):
  Mục đích: Giao tiếp giữa module HC-05 và các thiết bị như Arduino.
  Chức năng: Cho phép gửi và nhận dữ liệu dưới dạng tin nhắn hoặc gói dữ liệu.
  Tốc độ truyền dữ liệu: Có thể cài đặt ở các mức baudrate phổ biến như 9600, 19200, 57600, và 115200 bps.
  Giao diện truyền dữ liệu: Thông qua các chân Tx (Transmit) và Rx (Receive).
  Giao thức Bluetooth (BR/EDR):
  Mục đích: Kết nối và trao đổi dữ liệu với các thiết bị Bluetooth khác.
  Dải tần số: Hoạt động trên băng tần 2.4 GHz.
  Hỗ trợ các cấp độ công suất khác nhau (Class 1, Class 2, Class 3). Công suất và phạm vi hoạt động thì sẽ giảm dần theo Class 1,2,3.
  Truyền tải dữ liệu: Sử dụng kênh truyền Bluetooth để truyền tải dữ liệu.

## Slide 24
APP MIT
  Định nghĩa: Là một trang Web hỗ trợ trong việc xây dựng một ứng dụng điện thoại, giúp cho việc tạo ra một ứng dụng một cách đơn giản, tạo ra UI và thiết lập kết nối với phần cứng
  Cách tạo App: kết hợp kéo để tạo giao diện và sử dụng khối block để tạo chức năng
  Cách export: file apk

## Slide 25
GIAO DIỆN

## Slide 26
CHỨC NĂNG

## Slide 27
SƠ ĐỒ NỐI DÂY

## Slide 29
Lưu đồ hệ thống
Lưu đồ điều khiển cổng bằng App
Lưu đồ điều khiển cổng bằng thẻ từ
Lưu đồ hiển thị trạng thái bãi đổ

## Slide 30
Điều khiển cổng
bằng App

## Slide 31
Điều khiển cổng
bằng thẻ từ

## Slide 32
Hiển thị trạng thái
bãi đổ

## Slide 33
Thanks for listening