## Slide 1
CẢM BIẾN
NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM
CHƯƠNG 3:
SỬ DỤNG CẢM BIẾN VỚI ARDUINO
(TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR)

## Slide 2
THÀNH VIÊN
Lê Việt Thanh
Lê Đức Thành
Châu Hoàng Huy
Đỗ Cao Cường
01
02
03
04
NỘI DUNG
01
02
03
04
Lý thuyết
Phần cứng
Chương trình
Kết quả

## Slide 3
01. LÝ THUYẾT
CẢM BIẾN DHT11
CÔNG DỤNG
GIAO TIẾP
ĐIỆN ÁP
CÁC CHÂN
Dùng để đo:
  Nhiệt độ: 0 - 50 độ C;
  Độ ẩm: 20 - 90%.
Sử dụng giao thức truyền thông 1 - Wire (một giây) để giao tiếp với Arduino.
Điện áp làm việc tại 3.3 - 5V.
1. VCC - chân nguồn;
2. DAT- chân dữ liệu;
3. GND- chân đất.
Notes: Check xem cái cảm biến

## Slide 4
  Quá trình giao tiếp
01. LÝ THUYẾT
-Arduino: Gửi tín hiệu bắt đầu.
-HDT: Đổi sang chế độ làm việc, chờ Arduino hoàn thành tín hiệu.
-Arduino: Hoàn thành tín hiệu.
-HDT: Gửi tín hiệu hồi tiếp gồm 40 bit dữ liệu.
-Arduino: Xử lí tín hiệu.

## Slide 5
  Xử lý dữ liệu
01. LÝ THUYẾT
Ví dụ:
00110101
00000000
00000000
00011000
01001101
Phần nguyên
Phần nguyên
Phần phân số
Phần phân số
Dữ liệu độ ẩm
Dữ liệu nhiệt độ
Phần kiểm tra
53 0 24 0 77
Kiểm tra: 53 + 24 = 77 => Kết quả đúng!
Độ ẩm: 53,0% RH
Nhiệt độ: 24,0 độ C

## Slide 6
  a. Linh kiện
02. PHẦN CỨNG
ARDUINO UNO R3 VÀ CÁP USB
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM DHT11
DÂY NỐI

## Slide 7
  b. Sơ đồ lắp mạch
Arduino Uno | Cảm biến DHT11
5V | VCC
GND | GND
D4 | DATA
02. PHẦN CỨNG

## Slide 8
  a. Cài đặt thư viện DHT11
03. CHƯƠNG TRÌNH

## Slide 9
  b. Chương trình đơn giản với DHT11
03. CHƯƠNG TRÌNH

## Slide 10
KẾT QUẢ

## Slide 11
MÀN HÌNH LCD 1602
LOA BUZZER 5V
  a. Linh kiện

## Slide 12
  b. Sơ đồ lắp mạch

## Slide 13
  Chương trình nâng cao với màn LCD 1602, loa Buzzer 5V và cảm biến DHT11
THƯ VIỆN NỐT NHẠC
CHƯƠNG TRÌNH
  c. Chương trình

## Slide 15
THANK YOU!