## Slide 1
Project
Thành viên nhóm:
Đoàn Thị Phước Huyền
Trần Viết Sơn
Phạm Đoàn Minh Hiếu
Thái Khắc Dược
Module Wifi ESP8266
VI ĐIỀU KHIỂN

## Slide 2
  Lý thuyết:
    Tổng quan
    Nguyên lí hoạt động
  Thực hành:
    Linh kiện chính
    Cách lắp mạch
    Thư viện cần thiết
    Chương trình code
01
02
03
04
05
06
07
08
Mục lục

## Slide 3
TỔNG QUAN
ESP8266 là một vi mạch thông minh có khả năng kết nối mạng Wi-Fi, và nó thường được sử dụng trong các dự án IoT .
Khi được sử dụng với Arduino, ESP8266 mở rộng khả năng kết nối mạng Wi-Fi cho Arduino và cung cấp khả năng truyền thông không dây.

## Slide 4
01
  Khả năng kết nối: ESP8266 hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 802.11 b/g/n, cho phép Arduino kết nối với mạng Wi-Fi và giao tiếp với các thiết bị khác trên mạng, chẳng hạn như máy tính, điện thoại thông minh hoặc các dịch vụ trực tuyến.
02
  Đầu vào/đầu ra: ESP8266 có các chân GPIO (General Purpose Input/Output) cho phép Arduino kết nối và điều khiển các cảm biến, đèn LED, mạch điều khiển, và các thiết bị ngoại vi khác.
03
  Bộ xử lý: ESP8266 có bộ xử lý 32-bit Tensilica Xtensa LX106 có tốc độ xung nhịp 80 MHz. Nó cũng có bộ nhớ Flash tích hợp để lưu trữ chương trình và dữ liệu.
THÔNG TIN CHUNG

## Slide 5
  Arduino IDE: Để lập trình ESP8266, bạn có thể sử dụng Arduino IDE và thư viện ESP8266 để viết mã Arduino. Thư viện này cung cấp các hàm để điều khiển Wi-Fi, gửi và nhận dữ liệu thông qua giao thức TCP/IP, và xử lý các yêu cầu HTTP.
  Chế độ hoạt động: ESP8266 có thể hoạt động ở hai chế độ chính: chế độ Station (kết nối với mạng Wi-Fi) và chế độ Access Point (tạo một điểm truy cập Wi-Fi để kết nối với nó).
  Thư viện hỗ trợ: ESP8266 có một cộng đồng phát triển mạnh mẽ và có nhiều thư viện hỗ trợ, cho phép bạn mở rộng chức năng của nó và tích hợp với các công nghệ khác như MQTT, WebSockets, và nhiều giao thức mạng khác.

## Slide 6
Kết nối mạng Wi-Fi: sử dụng giao diện Wi-Fi tích hợp để kết nối với mạng Wi-Fi. Nó có thể hoạt động ở chế độ Station (kết nối với mạng Wi-Fi hiện có) hoặc chế độ Access Point (tạo ra một điểm truy cập Wi-Fi để kết nối với nó).
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
Khởi động và cấu hình: Khi được khởi động. Nó kiểm tra các cài đặt và thiết lập kết nối mạng Wi-Fi theo cấu hình đã được định sẵn hoặc thông qua lệnh điều khiển.
Gửi và nhận dữ liệu: Sau khi kết nối mạng Wi-Fi, ESP8266 có thể gửi và nhận dữ liệu thông qua giao thức TCP/IP hoặc UDP. Nó có thể giao tiếp với các thiết bị khác trên mạng, chẳng hạn như máy tính, điện thoại thông minh hoặc các dịch vụ trực tuyến.
Giao tiếp với Arduino: ESP8266 có các chân GPIO (General Purpose Input/Output) để kết nối với vi mạch Arduino hoặc các thiết bị khác. Điều này cho phép nó truyền nhận tín hiệu điều khiển và dữ liệu giữa ESP8266 và Arduino.

## Slide 7
Lập trình và điều khiển: ESP8266 có thể được lập trình bằng Arduino IDE và thư viện ESP8266. Thông qua việc viết mã Arduino, người dùng có thể điều khiển các chức năng của ESP8266, xử lý dữ liệu, và tương tác với các thiết bị ngoại vi như cảm biến, đèn LED, và các module khác.

## Slide 8
Sơ đồ chân ESP8266

## Slide 9
DHT11
ESP8266
CÁC LINH KIỆN CHÍNH
LED
RESISTOR
SERVO MOTOR
BREADBOARD
CABLE

## Slide 10
THƯ VIỆN
Bước 1: Mở Arduino IDE lên, click vào File trên thanh công cụ chọn Preferences(Ctrl +Comma)
Hướng dẫn nạp code cho ESP8266

## Slide 11
Bước 2: Copy đường link bên dưới bỏ vào ô màu đỏ.
Link: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Hướng dẫn nạp code cho ESP8266
THƯ VIỆN

## Slide 12
THƯ VIỆN
Bước 3: Vào Tools > Board > Boards Manager
Hướng dẫn nạp code cho ESP8266

## Slide 13
THƯ VIỆN
Bước 4: Cửa sổ mở lên và Seach “esp8266” để tải danh mục của các Board về.
Nhấn Install để tiến hành cài đặt.
Hướng dẫn nạp code cho ESP8266

## Slide 14
CÁCH LẮP MẠCH
  ĐIỀU KHIỂN LED THÔNG WEB SỬ DỤNG ESP8266

## Slide 15
CÁCH LẮP MẠCH

## Slide 16
CODE WEB - LED
File Led.ino
Notes: #include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DHT.h>
#include <Servo.h>
// Thiết lập thông số cho WiFi
const char* ssid = "Tự đăng kí mà dùng";
const char* password = "@@@@@@@@";
// Khởi tạo đối tượng máy chủ web
ESP8266WebServer server(80);
// Thiết lập chân led
int LED = 5; // GPIO16 (D0)
void handleLEDOn() {
Serial.println("led on");
// Xử lý bật đèn LED ở đây
digitalWrite(LED, HIGH);
server.send(200, "text/plain", "Đèn đã được bật");
}
void handleLEDOff() {
Serial.println("led on");
digitalWrite(LED, LOW); // Turn LED OFF
server.send(200, "text/plain", "Đèn đã được tắt");
}
void setup() {
// Khởi động Serial để theo dõi thông tin debug
Serial.begin(9600);
// Kết nối WiFi
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Kết nối đến WiFi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(1000);
}
Serial.println("Đã kết nối thành công!");
// Định nghĩa các endpoint và gán hàm xử lý tương ứng
server.on("/led=on", handleLEDOn);
server.on("/led=off", handleLEDOff);
// Khởi động máy chủ
server.enableCORS(true);
server.begin();
Serial.println("Server started");
Serial.print("IP Address of network: "); // will IP address on Serial Monitor
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.print("Copy and paste the following URL: https://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/");
// pinMode led
pinMode(LED,OUTPUT);
}
void loop() {
server.handleClient(); // Xử lý các yêu cầu từ client
}

## Slide 17
CODE WEB - LED
File index.html
Notes: <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>ESP8266 Control Panel</title>
</head>
<body onload="updateData()">
<h1>ESP8266 Control Panel</h1>
<h2>Điều khiển Đèn</h2>
<button onclick="turnOn()">Bật Đèn</button>
<button onclick="turnOff()">Tắt Đèn</button>
<script>
var espServer = "http://192.168.1.13"
function turnOn() {
fetch(espServer+"/led=on")
.then(response => {
if (!response.ok) {
throw new Error('Network response was not ok');
}
console.log("LED turned on");
})
.catch(error => console.error('Error:', error));
}
function turnOff() {
fetch(espServer+"/led=off")
.then(response => {
if (!response.ok) {
throw new Error('Network response was not ok');
}
console.log("LED turned off");
})
.catch(error => console.error('Error:', error));
}
</script>
</body>
</html>

## Slide 18
CÁCH LẮP MẠCH
  ĐIỀU KHIỂN DHT KẾT HỢP ĐỘNG CƠ SERVO THÔNG WEB SỬ DỤNG ESP8266

## Slide 19
CODE WEB - LED - DHT - SERVO
File server.ino
Notes: #include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DHT.h>
#include <Servo.h>
// Thiết lập thông số cho WiFi
const char* ssid = "Tự đăng kí mà dùng";
const char* password = "@@@@@@@@";
// Khởi tạo đối tượng máy chủ web
ESP8266WebServer server(80);
// Thiết lập cổng cho DHT và Servo
int LED = 5; // GPIO16 (D0)
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
#define SERVO_PIN 4
#define LED 5
#define LIGHT 8
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Servo servo;
void handleLEDOn() {
Serial.println("led on");
// Xử lý bật đèn LED ở đây
digitalWrite(LED, HIGH);
server.send(200, "text/plain", "Đèn đã được bật");
}
void handleLEDOff() {
Serial.println("led on");
digitalWrite(LED, LOW); // Turn LED OFF
server.send(200, "text/plain", "Đèn đã được tắt");
}
void handleTemp() {
// Đọc nhiệt độ từ cảm biến DHT
float temperature = dht.readTemperature();
Serial.println(temperature);
if (isnan(temperature)) {
server.send(500, "text/plain", "Lỗi khi đọc nhiệt độ từ cảm biến");
} else {
server.send(200, "text/plain", String(temperature));
}
}
void handleHum() {
// Đọc độ ẩm từ cảm biến DHT
float humidity = dht.readHumidity();
Serial.println(humidity);
if (isnan(humidity)) {
server.send(500, "text/plain", "Lỗi khi đọc độ ẩm từ cảm biến");
} else {
server.send(200, "text/plain", String(humidity));
}
}
void handleServo() {
// Xử lý vận hành Servo ở đây, dựa trên tham số được truyền (eg)
if (server.hasArg("angle")) {
int angle = server.arg("angle").toInt();
Serial.println(angle);
servo.write(angle*2);
delay(1000);
servo.write(0);
delay(1000);
server.send(200, "text/plain", "Servo đã được điều khiển");
} else {
server.send(400, "text/plain", "Thiếu tham số cho Servo");
}
}
void setup() {
// Khởi động Serial để theo dõi thông tin debug
Serial.begin(9600);
// Kết nối WiFi
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println("Kết nối đến WiFi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(1000);
}
Serial.println("Đã kết nối thành công!");
// Định nghĩa các endpoint và gán hàm xử lý tương ứng
server.on("/led=on", handleLEDOn);
server.on("/led=off", handleLEDOff);
server.on("/dht/temp", handleTemp);
server.on("/dht/hum", handleHum);
server.on("/servo", HTTP_GET, handleServo);
// Khởi động máy chủ
server.enableCORS(true);
server.begin();
Serial.println("Server started");
Serial.print("IP Address of network: "); // will IP address on Serial Monitor
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.print("Copy and paste the following URL: https://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/");
// Bắt đầu cảm biến DHT và Servo
dht.begin();
servo.attach(SERVO_PIN);
pinMode(LED,OUTPUT);
}
void loop() {
server.handleClient(); // Xử lý các yêu cầu từ client
}

## Slide 20
CODE WEB - LED - DHT - SERVO
File server.ino

## Slide 21
File index.html
CODE WEB - LED - DHT - SERVO
Notes: <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>ESP8266 Control Panel</title>
</head>
<body onload="updateData()">
<h1>ESP8266 Control Panel</h1>
<h2>Điều khiển Đèn</h2>
<button onclick="turnOn()">Bật Đèn</button>
<button onclick="turnOff()">Tắt Đèn</button>
<h2>Thông tin cảm biến</h2>
<p id="temperature"></p>
<p id="humidity"></p>
<h2>Điều khiển Servo</h2>
<input type="number" id="servoAngle" placeholder="Nhập góc (0-180)" />
<button onclick="controlServo()">Điều khiển Servo</button>
<script>
var espServer = "http://192.168.1.13"
function turnOn() {
fetch(espServer+"/led=on")
.then(response => {
if (!response.ok) {
throw new Error('Network response was not ok');
}
console.log("LED turned on");
})
.catch(error => console.error('Error:', error));
}
function turnOff() {
fetch(espServer+"/led=off")
.then(response => {
if (!response.ok) {
throw new Error('Network response was not ok');
}
console.log("LED turned off");
})
.catch(error => console.error('Error:', error));
}
function getTemperature() {
fetch(espServer+"/dht/temp")
.then((response) => {
if (!response.ok) {
throw new Error('Network response was not ok');
}
return response.text();
})
.then((data) => {
console.log("Temperature:", data);
document.getElementById("temperature").innerText = "Nhiệt độ: " + data + " °C";
})
.catch(error => console.error('Error:', error));
}
function getHumidity() {
fetch(espServer+"/dht/hum")
.then((response) => {
if (!response.ok) {
throw new Error('Network response was not ok');
}
return response.text();
})
.then((data) => {
console.log("Humidity:", data);
document.getElementById("humidity").innerText = "Độ ẩm: " + data + " %";
})
.catch(error => console.error('Error:', error));
}
function updateData() {
getTemperature();
getHumidity();
}
function controlServo() {
const angle = document.getElementById("servoAngle").value;
fetch(espServer+`/servo?angle=${angle}`)
.then(response => {
if (!response.ok) {
throw new Error('Network response was not ok');
}
console.log("Servo controlled");
})
.catch(error => console.error('Error:', error));
}
setInterval(updateData, 10000);
//updateData();
</script>
</body>
</html>

## Slide 22
File index.html
CODE WEB - LED - DHT - SERVO

## Slide 23
Thank You!
Studio Shodwe

## Slide 30
Project
By Alexander Aronowitz
Artificial Intelligence
Studio Shodwe
15 november, 2025

## Slide 31
  Introduction
  Project Scope
  Methodology
  Technical Architecture
  Results and Achievements
  Conclusion
01
02
03
04
05
06
07
Table of contents

## Slide 32
Introduction
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur euismod, lectus turpis eu sollicitudin augue, non ultricies enim nunc sit amet augue. Quisque ante magna, varius et vehicula congue, viverra.
  Artificial Intelligence
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur euismod, lectus turpis eu sollicitudin augue, non ultricies enim nunc sit amet augue. Quisque ante magna, varius et vehicula congue, viverra.

## Slide 33
Machine Learning
Automation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur euismod, lectus turpis eu sollicitudin augue, non ultricies enim nunc sit amet augue. Quisque ante magna, varius et vehicula congue, viverra.
Algorithm
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur euismod, lectus turpis eu sollicitudin augue, non ultricies enim nunc sit amet augue. Quisque ante magna, varius et vehicula congue, viverra.

## Slide 34
01
02
03
04
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur euismod, lectus turpis sollicitudin augue, non ultricies enim nunc sit amet augue.
Automation Process
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur euismod, lectus turpis sollicitudin augue, non ultricies enim nunc sit amet augue.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur euismod, lectus turpis sollicitudin augue, non ultricies enim nunc sit amet augue.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur euismod, lectus turpis sollicitudin augue, non ultricies enim nunc sit amet augue.

## Slide 35
Objective 01
Objective 02
Objective 03
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur non euismod, lectus turpis non augue, non ultricies enim nunc turpis sit amet augue. Eros nec efficitur euismod.
Project Objectives
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur non euismod, lectus turpis non augue, non ultricies enim nunc turpis sit amet augue. Eros nec efficitur euismod.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur non euismod, lectus turpis non augue, non ultricies enim nunc turpis sit amet augue. Eros nec efficitur euismod.

## Slide 36
Project Scope
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vel euismod ipsum. Proin fermentum dolor vel est fermentum, at sagittis diam.
  Continuous learning
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vel euismod ipsum. Proin fermentum dolor vel est fermentum, at sagittis diam.
  Increased efficiency
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vel euismod ipsum. Proin fermentum dolor vel est fermentum, at sagittis diam.
  Enhanced accuracy

## Slide 37
Technical Architecture
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur euismod, lectus turpis sollicitudin augue, non ultricies enim nunc sit amet augue. Quisque ante magna, varius et vehicula congue, viverra eu nulla.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur euismod, lectus turpis sollicitudin augue, non ultricies enim nunc sit amet augue. Quisque ante magna, varius et vehicula congue, viverra eu nulla.

## Slide 38
Results and Achievements
01
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur euismod, lectus turpis sollicitudin augue, non ultricies enim nunc sit amet augue. Quisque ante magna, varius et vehicula congue, viverra eu nulla.
02
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur euismod, lectus turpis sollicitudin augue, non ultricies enim nunc sit amet augue. Quisque ante magna, varius et vehicula congue, viverra eu nulla.

## Slide 39
Conclusion
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin varius, eros nec efficitur euismod, lectus turpis sollicitudin augue, non ultricies enim nunc sit amet augue. Quisque ante magna, varius et vehicula congue, viverra eu nulla.

## Slide 40
Thank You!

## Slide 41
Resource page